## Slide 1
機械学習について
LightGBMとは
決定木を多数組み合わせて精度を高める勾配ブースティング木(GBDT)の一種。表形式データの回帰に強く、比較的軽い計算量で高い精度を出しやすい。
このシステムでの役割
曜日・時刻による混雑の周期性に加え、当日の実測推移や他フロアの動きも取り込み、15分〜3時間後のCO2濃度を直接予測するモデルとして使用している。
1

## Slide 2
特徴量エンジニアリング
予測に使う特徴量は88個。B1F単体の値だけでなく、建物全体のセンサーや時間・カレンダー情報を組み合わせている。
センサー由来
全7センサーの時系列 各センサーの現在値と5分〜3時間前のラグ値。他フロアの動きから空調・外気などの共通変動を把握する
直近の統計量 対象センサーの直近15分〜3時間の平均・ばらつき・最小最大・変化量
時間・カレンダー由来
時間パターン 曜日×時刻ベースラインとの残差、時刻・曜日の周期性(sin/cos)
学年暦カレンダー 学年暦PDFから抽出した授業日・行事マーカー
2

## Slide 3
学習・検証の設計
LightGBM(勾配ブースティング木)を用い、ホライズンごとに独立したモデルを学習する。
「ホライズン別モデル」 15・30・60・120・180分後を、それぞれ専用モデルとして学習する
「時系列ホールドアウト検証」 直近14日分を学習に使わず、精度評価専用に確保する
「主要パラメータ」 学習率0.03、木の数1,200、葉数31など標準的な設定を採用
3

## Slide 4
混雑レベルの定義
予測したCO2濃度を4段階の混雑レベルに変換する。閾値は固定値ではなく、平日日中のデータから動的に決定している。
状態 | CO2範囲
レベル1：空いています | 〜480 ppm
レベル2：やや利用あり | 480〜556 ppm
レベル3：混雑 | 556〜762 ppm
レベル4：非常に混雑 | 762 ppm〜
閾値の決定方法
「対象データ」 平日日中(9〜18時)のCO2分布を使用する
「算出方法」 分布の30/55/90パーセンタイル(Q30/Q55/Q90)を閾値として採用。固定閾値(500/700/1000ppm)では実態と乖離し、レベル4がほぼ出現しなかった
「更新」 データ蓄積や季節変化に応じて定期的に再計算する
4

## Slide 5
予測精度
直近14日のホールドアウト期間で、混雑レベル(4段階)の的中率を評価した。
ホライズン | レベル的中率 | 隣接1段以内
15分後 | 95.2% | 100.0%
30分後 | 93.4% | 100.0%
60分後 | 87.9% | 100.0%
120分後 | 79.4% | 99.9%
180分後 | 72.0% | 98.8%
3時間先でも98.8%は隣接レベル以内に収まり、実用上十分な判定精度を確保している。
5